## Slide 1: 紡織業清潔生產標準評估系統 說明會
計畫主持人
國立臺北科技大學 智慧紡織中心
芮祥鵬 教授
委辦單位：財團法人台灣產業服務基金會
中華民國 110 年 7 月 29 日

## Slide 2: 建構指標項目
1.廠家分類
2.評估項目
3.量化指標數據分級配分
4.統計評估及格分數
附件檔1.0版
1.試行報告2.指標說明3.生產評估表匯總版(三類參考範例)4.本ppt
5.一般行業清潔生產（工業局）

## Slide 3: 清潔生產評估系統架構測試
表1 紡織業評系統產品適用性說明
主要產品類別 | 細項產品說明列舉
化纖 | 聚酯、尼龍、縲縈、聚丙烯。
紡紗 | 環錠、氣流、轉子、加工絲。
織造（不織布） | 熔噴、紡黏、水針、針軋。
織造（機織） | 針織、梭織、編織。
染整 | 染色、整理。
其他 | 成衣箱包等

## Slide 4: 紡織業評估系統評分指標項目
定量必要指標
1.能資源節約
定性必要指標
2.綠色製程 3.污染物產生及管末處理功能
4.環境友善設計 5.綠色管理 6.社會責任
定性選項指標
7.創新思維

## Slide 5: 經濟部工業局 紡織業-不織布清潔生產評估系統 自評表 (參考範例)
注：參考範例為藍字-新細明體

## Slide 6: 壹、清潔生產評估背景資訊
一、清潔生產評估年度
（近期確認數據等資料一年）
二、清潔生產評估基礎
工廠年度產出計量方式 (物理量)
年度產出重量（公噸/年）

## Slide 7: 貳、紡織業-不織布清潔生產評估系統得分總表
註：1-1~1-10為重要指標(必填項目)
*為核心指標(必填項目)

## Slide 8
註：*為核心指標(必填項目)

## Slide 9
(必填項目)
7.創新思維為加分項目

## Slide 10: 貳、紡織業-織布清潔生產評估系統得分總表
註：1-1~1-10為重要指標(必填項目)
*為核心指標(必填項目)

## Slide 11
註：為核心指標(必填項目)

## Slide 12
(必填項目)
7.創新思維為加分項目

## Slide 13: 貳、紡織業-染整清潔生產評估系統得分總表
註：1-1~1-10為重要指標(必填項目)
*為核心指標(必填項目)

## Slide 14
註：為核心指標(必填項目)

## Slide 15
(必填項目)
7.創新思維為加分項目

## Slide 16: 參、不適用指標說明及各項指 標查檢表
不適用指標說明表
1.各行業別就範例選項試算評估
2.提供參考數據分級刪除或增修

## Slide 17: 1-1 原物料使用量(產品噸/原料噸)
申請年原物料年度總產出重量(t)
――――――――――――――― =
申請年原物料使用總重量(t)

## Slide 18: 表1-1原物料使用量(產品噸/原料噸)
紡織別 | 原物料使用量 (產品噸/原料噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 0.90以上 |  | 4.0 | 
 | 0.90-0.86 |  | 3.2 | 
 | 0.86-0.84 |  | 2.4 | 
 | 0.84-0.82 |  | 1.6 | 
 | 0.80以下 |  | 0.8 | 
織造 | 0.96以上 |  | 4.0 | 
 | 0.94-0.96 |  | 3.2 | 
 | 0.92-0.94 |  | 2.4 | 
 | 0.90-0.92 |  | 1.6 | 
 | 0.90以下 |  | 0.8 | 
染整 | 0.96以上 |  | 4.0 | 
 | 0.94-0.96 |  | 3.2 | 
 | 0.92-0.94 |  | 2.4 | 
 | 0.90-0.92 |  | 1.6 | 
 | 0.90以下 |  | 0.8 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 19: 1-2 再生原料使用量 (再生原料噸/原料噸)（％）
申請年再生原物料使用總重量(t)
――――――――――――――― =
申請年原物料使用總重量(t)

## Slide 20: 表1-2再生原料使用量(再生原料噸/原料噸)（％）
紡織別 | 原物料使用量(產品噸/原料噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 10以上 |  | 2.0 | 
 | 10-8 |  | 1.6 | 
 | 8-6 |  | 1.2 | 
 | 4-6 |  | 0.8 | 
 | 4以下 |  | 0.4 | 
織造 | 0.5以上 |  | 3.0 | 
 | 0.4-0.5 |  | 2.4 | 
 | 0.3-0.4 |  | 1.8 | 
 | 0.2-0.3 |  | 1.2 | 
 | 0.2以下 |  | 0.6 | 
染整 | 5以上 |  | 2.0 | 
 | 4-5 |  | 1.6 | 
 | 3-4 |  | 1.2 | 
 | 2-3 |  | 0.8 | 
 | 2以下 |  | 0.4 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 21: 1-3 能源消耗量 (Mcal/噸)
申請年能源使用總量(Mcal) ――――――――――――――― =
申請年原物料年度總產出重量(t)

## Slide 22: 表1-3能源消耗量 (Mcal/噸)
紡織別 | 能源消耗量 (Mcal/產出噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 2500以下 |  | 10 | 
 | 3000-2500 |  | 8 | 
 | 3500-3000 |  | 6 | 
 | 4000-3500 |  | 4 | 
 | 4000以上 |  | 2 | 
織造 | 600以下 |  | 10 | 
 | 600-800 |  | 8 | 
 | 800-1000 |  | 6 | 
 | 1000-1200 |  | 4 | 
 | 1200以上 |  | 2 | 
染整 | 6400以下 |  | 6.0 | 
 | 6400-6500 |  | 4.8 | 
 | 6500-6600 |  | 3.6 | 
 | 6600-6700 |  | 2.4 | 
 | 6700以上 |  | 1.2 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 23: 1-4 能源回收率(%)
申請年能源回收總量(kcal) ――――――――――――――― =
申請年能源使用總量(kcal)

## Slide 24: 表1-4能源回收率(%)
紡織別 | 能源回收率(%) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 1以上 |  | 4.0 | 
 | 0.8-1.0 |  | 3.2 | 
 | 0.6-0.8 |  | 2.4 | 
 | 0.4-0.6 |  | 1.6 | 
 | 0.4以下 |  | 0.8 | 
織造 | 1以上 |  | 0 | 
 | 0.8-1.0 |  | 0 | 
 | 0.6-0.8 |  | 0 | 
 | 0.4-0.6 |  | 0 | 
 | 0.4以下 |  | 0 | 
染整 | 1以上 |  | 3.0 | 
 | 0.8-1.0 |  | 2.4 | 
 | 0.6-0.8 |  | 1.8 | 
 | 0.4-0.6 |  | 1.2 | 
 | 0.4以下 |  | 0.6 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 25: 1-5 水資源耗用量(m3 /原料噸)
申請年總水資源使用量(m3) ――――――――――――――― =
申請年原物料年度總產出重量(t)

## Slide 26: 表1-5水資源耗用量(m3/原料噸)
紡織別 | 水資源耗用量(m3/原料噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 3以下 |  | 6.0 | 
 | 3-6 |  | 4.8 | 
 | 6-9 |  | 3.6 | 
 | 9-12 |  | 2.4 | 
 | 12以上 |  | 1.2 | 
織造 | 20以下 |  | 6.0 | 
 | 20-25 |  | 4.8 | 
 | 25-30 |  | 3.6 | 
 | 30-35 |  | 2.4 | 
 | 35以上 |  | 1.2 | 
染整 | 75以下 |  | 10 | 
 | 75-100 |  | 8 | 
 | 100-125 |  | 6 | 
 | 125-150 |  | 4 | 
 | 150以上 |  | 2 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 27: 1-6 廢水回收率(%)
申請年總廢水回收量 (m3) ――――――――――――――― =
申請年總廢水產生量 (m3)

## Slide 28: 表1-6廢水回收率(%)
紡織別 | 廢水回收率(%) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 8以上 |  | 4.0 | 
 | 6-8 |  | 3.2 | 
 | 4-6 |  | 2.4 | 
 | 2-4 |  | 1.6 | 
 | 2以下 |  | 0.8 | 
織造 | 8以上 |  | 6.0 | 
 | 6-8 |  | 4.8 | 
 | 4-6 |  | 3.6 | 
 | 2-4 |  | 2.4 | 
 | 2以下 |  | 1.2 | 
染整 | 15以上 |  | 6.0 | 
 | 15-12 |  | 4.8 | 
 | 12-9 |  | 3.6 | 
 | 9-6 |  | 2.4 | 
 | 6以下 |  | 1.2 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 29: 1-7 事業廢棄物產生量 (噸/原料噸)
申請年應處置事業廢棄物總重量(t)
――――――――――――――― =
申請年原物料年度總產出重量(t)

## Slide 30: 表1-7事業廢棄物產生量(噸/原料噸)
紡織別 | 事業廢棄物產生量 (噸/原料噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 0.08以下 |  | 4.0 | 
 | 0.08-0.12 |  | 3.2 | 
 | 0.12-0.14 |  | 2.4 | 
 | 0.14-0.16 |  | 1.6 | 
 | 0.16以上 |  | 0.8 | 
織造 | 0.03以下 |  | 4.0 | 
 | 0.03-0.04 |  | 3.2 | 
 | 0.04-0.05 |  | 2.4 | 
 | 0.05-0.06 |  | 1.6 | 
 | 0.06以上 |  | 0.8 | 
染整 | 0.02以下 |  | 3.0 | 
 | 0.02-0.03 |  | 2.4 | 
 | 0.03-0.04 |  | 1.8 | 
 | 0.04-0.05 |  | 1.2 | 
 | 0.05以上 |  | 0.6 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 31: 1-8 事業廢棄物回收再利用率(%)
申請年事業廢棄物回收再利用量(t) ――――――――――――――― =
申請年總事業廢棄物產生量(t)

## Slide 32: 表1-8事業廢棄物回收再利用率(%)
紡織別 | 事業廢棄物回收再利用率(%) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 70以上 |  | 3.0 | 
 | 50-70 |  | 2.4 | 
 | 30-50 |  | 1.8 | 
 | 10-30 |  | 1.2 | 
 | 10以下 |  | 0.6 | 
織造 | 98以上 |  | 4.0 | 
 | 96-98 |  | 3.2 | 
 | 94-96 |  | 2.4 | 
 | 92-94 |  | 1.6 | 
 | 90-92 |  | 0.8 | 
染整 | 98以上 |  | 2.0 | 
 | 96-98 |  | 1.6 | 
 | 94-96 |  | 1.2 | 
 | 92-94 |  | 0.8 | 
 | 90-92 |  | 0.4 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 33: 1-9 溫室氣體排放量 (CO2e公噸/原料噸)
申請年溫室氣體排放量(ton CO2eq) ――――――――――――――――― =
申請年原物料年度總產出重量(t)

## Slide 34: 表1-9溫室氣體排放量(CO2e公噸/原料噸)
紡織別 | 溫室氣體排放量 (CO2e公噸/原料噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 0.08以下 |  | 3.0 | 
 | 0.80-0.85 |  | 2.4 | 
 | 0.85-0.90 |  | 1.8 | 
 | 0.90-0.95 |  | 1.2 | 
 | 0.95以上 |  | 0.6 | 
織造 | 0.3以下 |  | 3.0 | 
 | 0.3-0.4 |  | 2.4 | 
 | 0.4-0.5 |  | 1.8 | 
 | 0.5-0.6 |  | 1.2 | 
 | 0.6以上 |  | 0.6 | 
染整 | 1.0以下 |  | 3.0 | 
 | 1.0-1.5 |  | 2.4 | 
 | 1.5-2.0 |  | 1.8 | 
 | 2.0-2.5 |  | 1.2 | 
 | 2.5以上 |  | 0.6 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 35: 1-10 單位產品COD產生量 ( kg/原料噸)
申請年產品COD生產量(kg) ――――――――――――――――― =
申請年原物料年度總產出重量(t)

## Slide 36: 表1-10單位產品COD產生量( kg/原料噸)
紡織別 | 單位產品COD產生量 ( kg/原料噸) | 擬修正 | 項目得分 | 擬修正
不織布 | 6以下 |  | 2.0 | 
 | 6-18 |  | 1.6 | 
 | 18-30 |  | 1.2 | 
 | 30-48 |  | 0.8 | 
 | 48以上 |  | 0.4 | 
織造 | 15以下 |  | 2.0 | 
 | 15-25 |  | 1.6 | 
 | 25-35 |  | 1.2 | 
 | 35-45 |  | 0.8 | 
 | 45以上 |  | 0.4 | 
染整 | 50以下 |  | 3.0 | 
 | 50-60 |  | 2.4 | 
 | 60-70 |  | 1.8 | 
 | 70-80 |  | 1.2 | 
 | 80以上 |  | 0.6 | 
其他 |  |  |  | 
註：藍字為參考值
黑字為可更改值

## Slide 37: 2. 生產製造指標─綠色製程-1
工廠管理者是否直接參與各項廠房流程管理程序之擬定﹖
是否已將最小化能資源投入納入廠房流程管理目標﹖
是否已鑑別廠房中核心流程(core process)與輔助流程﹖
是否已指定各流程之負責人﹖
是否已確定各流程範圍大小之適當性﹖
是否已鑑別各流程範圍內包括哪些作業活動、投入及產出﹖
是否已定義各流程作業活動順序﹖
各流程是否已設定足夠之管制項目以確保生產產品之數量及品質﹖
採各流程是否可獨立解決問題而少受其他流程影響﹖
是否已建立跨部門之流程管理方式﹖
各流程中之人員是否清楚流程運作相關細節﹖
現場人員是否清楚各流程使用之表單及文件﹖
是否定期檢討各流程之執行方式及成效﹖
流程是否已進行簡化、相似流程是否已進行合併﹖
流程之產出於效率、品質等面向是否符合客戶需求﹖
各流程中是否運用最少資源﹖
現行廠房流程管理方式是否可適應不同型態之客戶要求或改變﹖

## Slide 38: 2. 生產製造指標─綠色製程-2
是否將採用清潔生產製程技術納入工廠或設備更新規劃之期程中﹖
是否定期蒐集該行業之清潔生產製程技術資料﹖
是否設有專責部門負責清潔生產製程技術之開發﹖
年度預算編列中投入清潔生產製程技術開發/引進之經費比例﹖
導入清潔生產製程技術之時間﹖
所採用清潔生產製程技術之普及程度﹖
所採用清潔生產製程技術之技術門檻﹖
所採用清潔生產製程技術涵蓋之清潔生產層面﹖
採用清潔生產製程技術之能資源節約效益﹖
採用清潔生產製程技術之減少污染物/毒化物排放效益﹖

## Slide 39: 3. 生產製造指標─ 污染物產生及管末處理功能
3-1事業廢棄物妥善處理指標查檢表
3-2管末處理設備能力及設備異常處理機制指標查檢表
4.環境化設計指標─環境友善設計
4-1採用物質節約設計指標查檢表
4-2採用廢棄物減量設計指標查檢表
4-3採用可回收再利用設計指標查檢表

## Slide 40: 5. 綠色管理及社會責任指標群─綠色管理
5-1危害物質管制措施指標查檢表
5-2通過國際管理系統認證指標查檢表
5-3自願性溫室氣體制度之導入
5-4與利害關係人溝通
5-5綠色供應鏈管理
5-6綠色採購管理

## Slide 41: 6.綠色管理及社會責任指標群 ─社會責任
6-1員工作業環境
6-2永續資訊之建置與揭露
6-3綠色經驗成果分享與促進
7.綠色創新與其他指標群─創新思維
7-1 去碳化創新作法
7-2 去毒化創新作法
7-3 其他促進環境永續創新作法

## Slide 42: 參考資料
1.引用台灣科德寶、東豐、宏遠公司，通過工業局一般清潔生產提供審查數據資料。（2016-2017）
2.書寫、紙箱造紙業擬定清潔生產數據資料。（2021）
3.中國大陸清潔標準，化纖氨綸HJ/T359-2007。
4.中國大陸清潔標準，棉印染HJ/T185-2006。
5.行政院環保署國家溫室氣體登錄平台資料，108年範疇一二排放量 ，（2019）https://ghgregistry.epa.gov.tw
6.紡織業低碳製程潛力評估報告，經濟部工業局，29-31，（2019）

## Slide 43: 附件檔 請欲申請業者協助提供指標項目
附件檔1.0版
1.試行報告 → →選擇確認紡織廠家分類
2.指標說明 → →建議評估項目及分級配分
3.生產評估表excel匯總版(三類參考範例)
→ →表1-1至1-10近一年數據及2-7項文字試填
4.一般行業清潔生產pdf（工業局） → →能源計算參考
5.本份ppt檔